## Slide 1
Séance de restitution
Guillaume Chiquet
Pierre Dugast
Jérémie Rafinesque
Arnaud Rohé
SIT 213 – Atelier Logiciel

## Slide 2: Introduction
Présentation de l’équipe et des aspects ingénierie
  Organisation
  Outils utilisés / Gestion des versions
  Notre code / Garanties
Présentation du BE de test
Présentation de notre logiciel et de ses résultats
  Paramètres des formes d’ondes
  Schémas de réception
  Le canal bruité
  Nos courbes
  Les simulations

## Slide 3: Présentation de l’équipe et des aspects ingénierie Organisation
Rôles théoriques :
  2 Responsables Code
  Responsable Déploiement & Validation
  Responsable Rapport/délais
Planification et répartition des taches sur Git
  La répartition tâche par tâche a prévalue sur l’attribution des rôles.
Relecture et analyses des résultat des responsables entre eux.

## Slide 4: Présentation de l’équipe et des aspects ingénierie Outils utilisés – Gestion des versions
Outils utilisés:
  GitHub
  GitKraken
  Junit
  Debuger Eclipse
Gestion des versions:
  Git synchronise les versions
  Règles de nommage « code en cours » « code final »

## Slide 5: Présentation de l’équipe et des aspects ingénierie Notre Code - Garanties
Aspect tests/validation :
  Rédaction des tests fonctionnels à exécuter avant chaque étape de validation.
  Pendant et après le développement, exécution manuelle des tests avec différentes combinaisons d’arguments.
  Pas d’autotests : trop gros investissement (en temps) pour la faible complexité du code à tester.
Nos garanties:
  Graphiques interprétés pour vérifier la cohérence de notre simulateur (c.f. rapport).
  Exemples à suivre..

## Slide 6: Présentation de l’équipe et des aspects ingénierie Notre Code - Garanties
  Codage NRZ : modèle théorique & sonde sortie émetteur analogique :
    Validation de la technique d’émission
1
1
0
0
1
0
1
0

## Slide 7: Présentation de l’équipe et des aspects ingénierie Notre Code - Garanties
  Codage NRZT : modèle théorique & sonde sortie émetteur analogique :
    Validation de la technique d’émission
1
1
0
0
1
0
1
0

## Slide 8: Présentation de l’équipe et des aspects ingénierie Notre Code - Garanties
  Codage NRZT : modèle théorique & sonde sortie émetteur analogique :
    Validation de la technique d’émission
1
1
0
0
1
0
1
0

## Slide 9: Présentation de l’équipe et des aspects ingénierie Notre Code - Garanties
  Exemple : Histogramme de la répartition des valeurs prises par le bruit blanc gaussien
Chart: Catégorie d'amplitude

## Slide 10: Présentation de l’équipe et des aspects ingénierie Notre Code - Garanties
  Efficacité des récepteurs (transmission bruité) par rapport au modèle théorique idéal :
Chart: SNR (dB)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Proba d'erreur NRZ Bipolaire | 0.07865 | 0.037506 | 0.012501 | 0.0023883 | 0.00019091 | 3.8721e-06 | 9.006e-09 | 6.8102e-13 | 2.2674e-19 | 1.396e-29 | 1.0442e-45 | 3.2961e-71 | 1.4444e-111 | 1.7952e-175 | 1.0685e-276 | 0
NRZ | 0.084 | 0.057 | 0.038 | 0.026 | 0.014 | 0.008 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0
RZ | 0.049 | 0.043 | 0.028 | 0.019 | 0.007 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
NRZT | 0.161 | 0.0865 | 0.1175 | 0.04 | 0.0315 | 0.019 | 0.023 | 0.0045 | 0.008 | 0.0045 | 0.0015
Il ne s’agit pas des récepteurs idéaux.
Cependant, nous connaissons leurs performances :

## Slide 11: Présentation du BE de test Environnement 1
Cahier des charges :
  Emetteurs sont alimentés par des batteries
  Le canal de transmission est de type bruit blanc additif gaussien
  Objectifs :
    Consommer le moins d’énergie
    Obtenir un TEB inférieur ou égal à 10^-3
    Plancher de bruit de nos récepteurs est NO = -80 dBm/Hz
    Atténuation de la ligne entre émetteur et récepteur de 40 dB

## Slide 12: Présentation du BE de test Environnement 1 – Besoin 1
Consommation énergétique de notre solution :
Nous avons :
A l’aide des différentes courbes nous déduisons le SNR pour un TEB de 10^-3 :
Solution proposée :
Utilisation du codage RZ, qui consomme le moins d’énergie

## Slide 13: Présentation du BE de test Environnement 1 – Besoin 2
Calcul du nombre de jours avant le déchargement de la batterie :
Nous avons les caractéristiques de la batterie :
  La batterie stocke une énergie de 3 Joules
  L’émetteur ne transmettra pas plus de 10^6 bits / Jour
Nous allons utiliser le codage RZ pour un SNR = 7 qui selon la question précédente est le moins consommateur d’énergie avec un TEB = 10^-3 :
Sans atténuation dans la ligne nous avons Eb = - 73 dBm
Avec atténuation dans la ligne nous avons Eb = - 33 dBm

## Slide 14: Présentation du BE de test Environnement 1 – Besoin 2
Calcul de la puissance d’un bit:
Calcul de la puissance totale pour 10^6 bits :
Calcul de l’autonomie :
Résultat :
Eb en J/Bits * TEB
Puissance d’un bit
Puissance * nombre de bit utiles par jour
Puissance Totale par jour
3 Joules par jour / Puissance Totale par jour
Autonomie de la batterie

## Slide 15: Présentation du BE de test Environnement 1 – Besoin 3
Calcul du nombre de jours avant déchargement de la batterie avec un code correcteur d’erreurs:
Nous conservons les caractéristiques précédentes de la batterie.
L’utilisation du correcteur d’erreur améliore notre rapport Eb/No :
  Pour obtenir un TEB = 10^-3, on passe d’un SNR de 7 à 3;
  Le correcteur d’erreur multiplie le nombre de bits par 3  Impact énergétique
Nous allons utiliser le codage RZ pour un SNR = 3 qui selon la question précédente est le moins consommateur d’énergie avec un TEB = 10^-3 :
Sans atténuation dans la ligne nous avons Eb = - 77 dBm
Avec atténuation dans la ligne nous avons Eb = - 37 dBm

## Slide 16: Présentation du BE de test Environnement 1 – Besoin 3 avec codeur
Calcul de la puissance d’un bit:
Calcul de la puissance totale pour 10^6 bits :
Calcul de l’autonomie :
Résultat :
Eb en J/Bits * TEB
Puissance d’un bit
Puissance * nombre de bit utiles par jour
Puissance Totale par jour
3 Joules par jour / Puissance Totale par jour
Autonomie de la batterie

## Slide 17: Présentation du BE de test Environnement 1 – Comparaison avec ou sans codeur
Analyse :
L’utilisation du codeur multiplie le nombre de bits utiles par jour par 3
Impact énergétique presque compensé par l’amélioration du TEB
Autonomie finale de 5 jours en codage RZ avec le codeur

## Slide 18: Présentation du BE de test Environnement 2 – Cahier des charges
Canal de propagation multi-trajets :
  Caractéristiques :
    L’environnement contient2 trajets espacés de 10 µs et d’amplitudes relatives 1 et 0,5
  Objectifs :
    Trouver pour quel débit binaire maximal de transmission nous pouvons garantir un TEB inférieur ou égal à 10^-2 et un Eb/N0 inférieur à 15
    Aucune contrainte imposée sur la bande fréquentielle occupée

## Slide 19: Présentation du BE de test Environnement 2 – Notre réponse
Simulation de cette chaine de transmission :
  Utilisation du codage RZ, émission de 10 000 bits, variation SNR 0 -> 15 :

## Slide 20: Présentation du BE de test Environnement 2 – Notre réponse
Lecture graphique :
  TEB = 10^-2 pour Eb / N0 = 5,35 en codage RZ
  Nous cherchons No et FE :
  N est notre nombre d’échantillons, ici 30 :

## Slide 21: Présentation du BE de test Environnement 2 – Amélioration
Objectif :
  Faire descendre le TEB à 10^-3
Solution proposée :
  Modifier l’amplitude relative du deuxième trajet ainsi que son décalage temporel :
  Utilisation du code décodeur d’erreurs -> TEB = 10^-4 pour les mêmes valeurs de Eb/No et de codage RZ

## Slide 22: Présentation du BE de test Environnement 2 – Amélioration
Illustration après modification du canal :

## Slide 23: Présentation de l’équipe et des aspects ingénierie Notre Code
Préparation :
  Choix du lieu

## Slide 24: Présentation de notre logiciel et de ses résultats Paramètres des formes d’ondes
Préparation :

## Slide 25: Présentation de notre logiciel et de ses résultats Paramètres des formes d’ondes
Préparation :